Приложение №4

к Договору №25-3/______от «___» ____201__г.

Правила по доставке снежной массы на Снегосплавной пункт

(УП «МИНСКВОДОКАНАЛ»)

Правила по доставке снежной массы на Снегосплавной пункт участка насосных станций №3 производства «Минскочиствод» УП «МИНСКВОДОКАНАЛ» разработаны в соответствии с «Технологическим регламентом эксплуатации снегосплавного пункта УП «МИНСКВОДОКАНАЛ» и обязательны для выполнения водителями автотранспорта Заказчика (далее - водители автотранспорта или автотранспорт), доставляющих снежную массу на Снегосплавной пункт.

- Автотранспорт со снежной массой допускается на территорию Снегосплавного пункта только при его наличии в «Таблице объемов (вместимостей) кузовов автомобилей-самосвалов Заказчика, задействованных для выполнения работ по вывозу снежной массы», в соответствии с Приложением 2 к договору, и при наличии надлежаще оформленного сопроводительного паспорта перевозки (приема) снежной массы и (или) путевого листа.

- Автотранспорт допускается на территорию Снегосплавного пункта только в технически исправном состоянии.

- Автотранспорт, доставивший на Снегосплавной пункт снежную массу, содержащую смет с дорожного покрытия, строительный, бытовой и др. мусор, металлолом, ледяной скол (размером более 500 мм.), химические (отходы масла, битума, бензинов, красок и т.п.) и радиационные загрязнения, к разгрузке не допускается.

- Водитель автотранспорта, осуществляющих доставку снежной массы на Снегосплавной пункт, обязан обеспечить надежное закрепление на автомашинах навесного оборудования и инвентаря, а также убрать посторонние предметы из кузовов машин, в целях предотвращения их попадания на рабочую поверхность сепараторов-дробилок вместе с выгружаемой снежной массой.

- При попадании на валы сепараторов-дробилок снежной массы, содержащей смет с дорожного покрытия, строительный, бытовой и др. мусора, металлолом, ледяной скол (размером более 500 мм.), химические (отходы масла, битума, бензинов, красок и т.п.) и радиационные загрязнения, не обнаруженного при въезде на территорию Снегосплавного пункта, приемка снежной массы прекращается и составляется «Акт нарушения правил доставки снежной массы на Снегосплавный пункт» (далее-Акт). В случае отказа водителя автотранспорта от подписания Акта, Акт составляется в одностороннем порядке.

6. Въезд и движение по территории Снегосплавного пункта разрешается только по команде обслуживающего персонала Снегосплавного пункта и осуществляется строго в соответствии со схемой движения на данном Снегосплавном пункте.

7. Водителю автотранспорта, находящегося на Снегосплавном пункте, категорически запрещается выходить из кабины автомашины, за исключением выхода у въездных ворот (в специально обозначенном месте) для оформления документов, подтверждающих доставку снежной массы на Снегосплавной пункт и открытия борта для разгрузки.

8. Любые маневры автотранспорта на территории Снегосплавного пункта осуществляется только по команде обслуживающего персонала.

9. При осуществлении движения задним ходом водитель автотранспорта должен убедиться в отсутствии людей или препятствий перед началом маневра.

10. Движение автотранспорта по территории Снегосплавного пункта разрешено с максимальной скоростью не более 5 км/ч.

11. Водителю на территории Снегосплавного пункта запрещается:

-	движение с поднятым кузовом;

-	ремонт и стоянка машин;

-	производить очистку кузова.

12. В период обслуживания и ремонта технологического оборудования Снегосплавного пункта, сбора мусора с рабочей поверхности сепараторов-дробилок и Снегоприемных решеток, времени перерыва для отдыха и питания работников Снегосплавного пункта, доступ автотранспорта на территорию Снегосплавного пункта прекращается.

13. На территории Снегосплавного пункта водитель автотранспорта обязан неукоснительно выполнять все требования и указания обслуживающего персонала Снегосплавного пункта по безопасному маневрированию, движению и разгрузке снежной массы на сепараторы-дробилки.